## Slide 1: Tema IV CINEMÁTICA DE LOS FLUIDOS

## Slide 2
Cinemática
La cinemática es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.
La Cinemática describe los movimientos de las partículas de un cuerpo en términos de desplazamientos, velocidades y aceleraciones.

## Slide 3
Existen dos medios básicos para describir el movimiento de un fluido.
Según el punto de vista langrangiano, se identifica cada partícula del fluido (por lo general por sus coordenadas espaciales en cierto momento inicial).
Entonces se trazan, según transcurre el tiempo, la trayectoria, velocidad y otras características de cada partícula individual. Este punto de vista es el que se utiliza en el análisis dinámico de las partículas sólidas.
P (to)
P (t1)
Si graficamos la posición de una partícula de fluido como función del tiempo, el resultado es la trayectoria de la partícula, que se denomina línea de trayectoria

## Slide 4
Según el punto de vista euleriano, se enfoca la atención sobre puntos particulares en el espacio lleno por el fluido. Se da una descripción del estado de movimiento de fluido en cada punto como una función del tiempo. No se trata ya del movimiento de partículas individuales de fluido, sino que se determinan en varios puntos espaciales, las variaciones con respecto al tiempo de la velocidad, aceleración, etc.
P (to)
P1 (to)
P2 (to)
P3 (to)
P (t1)
P1 (t1)
P2 (t1)
P3 (t1)
Dt

## Slide 5
Sistema Lagrangiano
Sistema Euleriano

## Slide 6
REGÍMENES DE FLUJO
Un fluido en movimiento, puede ser clasificado según la variación de la velocidad en el tiempo y en el espacio.
Variación de V
En el tiempo
En el espacio
PERMANENTE
NO PERMANENTE
UNIFORME
NO UNIFORME

## Slide 7
FLUJO PERMANENTE
Dt
en t=t1
en t=to
Vo
A
Vo
A
FLUJO NO PERMANENTE
en t=to
Vo
A
Dt
VO ≠ V1
en t=t1
V1
A

## Slide 8
FLUJO UNIFORME
Vo
en t=to
A
en t=to
B
FLUJO NO UNIFORME
Vo
Vo
en t=to
A
en t=to
B
V1
VO ≠ V1

## Slide 9
FLUJO PERMANENTE Y UNIFORME
VA
en t=to; VA= V0
en t=t1; VA= V0
.
.
.
en t=tn; VA= V0
A
B
VB
en t=to; VB= V0
en t=t1; VB= V0
.
.
.
en t=tn; VB= V0

## Slide 10
FLUJO PERMANENTE Y NO UNIFORME
en t=to; VA= V0
en t=t1; VA= V0
.
.
.
en t=tn; VA= V0
en t=to; VB= V1
en t=t1; VB= V1
.
.
.
en t=tn; VB= V1

## Slide 11
FLUJO NO PERMANENTE Y UNIFORME
VA
en t=to; VA= V0
en t=t1; VA= V1
.
.
.
en t=tn; VA= Vn
A
B
VB
en t=to; VB= V0
en t=t1; VB= V1
.
.
.
en t=tn; VB= Vn

## Slide 12
FLUJO NO PERMANENTE Y NO UNIFORME
en t=to; V= VA
en t=t1; V= VA’
.
.
.
en t=tn; V= Vn
en t=to; V= VB
en t=t1; V= VB’
.
.
.
en t=tn; V= Vm

## Slide 13
¿QUÉ TIPO DE RÉGIMEN ES…?
EL VIENTO SOPLANDO EN UNA DIRECCIÓN EN LA LLANURA
EL FLUJO DE AGUA EN LA SALIDA DE UN TANQUE (LA ALTURA DEL TANQUE VARIA CON EL TIEMPO)
EL OLEAJE DEL MAR (VISTO DESDE LA ORILLA)
EL OLEAJE DEL MAR (SOBRE LA OLA ANTES DE LLEGAR A LA ZONA DE ROMPIENTE)
EL FLUJO DE AGUA EN UNA TUBERÍA MIENTRAS SE APERTURA UNA VALVULA DE PASO
LA SALIDA DE AGUA DE UN TANQUE DE NIVEL CONSTANTE

## Slide 14
CAMPO DE FLUJO
El espacio físico a través del cual, ocurre el movimiento del fluido, se denomina Campo de Flujo

## Slide 15
LINEAS DE CORRIENTE
Las curvas que describen la trayectoria de las partículas de un flujo permanente se denominan líneas de corriente, si la tangente en cualquier punto está en la dirección del vector velocidad en ese punto.

## Slide 16
LINEAS DE CORRIENTE
Las partículas individuales de fluido deben viajar sobre trayectorias cuyas tangentes estén siempre en la dirección de la velocidad del fluido en cualquier punto.
El diagramado de las líneas de corriente produce una imagen de líneas de corriente o campo de flujo
campo de flujo

## Slide 17
TUBO DE CORRIENTE
Cuando se trazan líneas de corriente a través de una curva cerrada en un flujo permanente, éstas forman un límite a través del cual no pueden pasar las partículas.
El espacio entre las líneas de corriente forman un tubo denominado tubo de corriente

## Slide 18
VOLUMEN DE CONTROL
Es un volumen fijo en el espacio y de forma y tamaño invariable con el tiempo a través del cual fluye materia. La superficie que lo limita se denomina superficie de control

## Slide 19
FLUJO UNIDIMENSIONAL, BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL
Un flujo es unidimensional, cuando el cambio de variables del fluido (velocidad, presión, etc), perpendicular (a través) de una línea de corriente, es despreciable en comparación con el cambio a lo largo de esa línea de corriente.

## Slide 20
FLUJO UNIDIMENSIONAL, BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL
Un flujo es bidimensional, cuando sus características son idénticas sobre una familia de planos paralelos, no habiendo componentes en dirección perpendicular a dicho plano, o bien ellas permanece constantes; es decir el flujo tiene gradiente de velocidad o de presión (o tiene ambos) en dos direcciones exclusivamente.

## Slide 21
FLUJO UNIDIMENSIONAL, BIDIMENSIONAL Y TRIDIMENSIONAL
Un flujo es tridimensional, cuando sus características varían en el espacio, o sea que los gradientes del flujo existen en las tres direcciones; este es el caso más general de flujo.

## Slide 22
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN COORDENADAS CARTESIANAS
En los campos de flujo, es más difícil definir la velocidad y aceleración, porque se requiere una generalización que sea aplicable a todo el campo de flujo.
Considere un flujo bidimensional permanente en el plano x-y. En general las velocidades son diferentes en todos lados, tanto en magnitud como en dirección, en diferentes puntos del campo de flujo. Sin embargo en cada punto, cada velocidad tiene componente Vx y Vy

## Slide 23
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN COORDENADAS CARTESIANAS

## Slide 24
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN COORDENADAS INTRINSECAS
La velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales, ya que tienen tanto magnitud como dirección. Sea un flujo unidimensional a lo largo de una línea de corriente:
En el tiempo dt la partícula recorrerá una distancia ds a lo largo de la línea de corriente. Por lo que la velocidad v se define como:

## Slide 25
La componente de la aceleración tangente a la línea de corriente as se define como:
Y la aceleración radial an viene dado como

## Slide 26
DEFORMACIÓN, ROTACIONALIDAD Y VORTICIDAD.
Sea un volumen de control de dimensiones Dx, Dy y y de ancho unitario en el sentido normal.
Dy
Dx

## Slide 27
d
a
c
b

## Slide 28
d
a
c
b

## Slide 29
d
a
c
b

## Slide 30
d
a
c
b

## Slide 31
d
a
c
b

## Slide 32
d
a
c
b
Si las derivadas parciales son nulas, no existe variación de la velocidad en cada una de las partículas que componen el volumen de control. En consecuencia el volumen se comporta como un SOLIDO, por lo que el elemento solamente se TRASLADA
d
a
c
b
TRASLACIÓN

## Slide 33
d’
c’
b’
Si las derivadas parciales
sobre volumen de control ocurre una DEFORMACIÓN LINEAL
d
a
c
b
d
a
c
b
DEFORMACIÓN LINEAL

## Slide 34
d
a
c
b
DEFORMACIÓN ANGULAR
Si a = b el elemento no rota, solo se deforma angularmente
d
a
c
b
d’
c’
b’
a
b

## Slide 35
a
b
Si a = -b existe ROTACIÓN pura

## Slide 36
Cuando el elemento está en rotación pura, la rotación promedio en un tiempo dt es:
El termino
se le conoce como VORTICIDAD ()
Y la velocidad angular
Si la vorticidad es cero, se dice que el movimiento de la partícula es irrotacional, si es diferente de cero será rotacional

## Slide 37
En términos tridimensionales la vorticidad viene expresado como:
Y el vector rotacional viene dado como:

## Slide 38
PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA MASA
(ECUACIÓN DE CONTINUIDAD)

## Slide 39
Supongan un Volumen de Control, formado por un tubo de corriente por donde fluye un fluido incompresible y permanente